## Slide 1
PLANO DE FUGA E EVACUAÇÃO
Edificação corporativa empresarial • 7 pavimentos • 2.595 colaboradores administrativos
Material didático para treinamento de brigada de emergência e colaboradores
Versão conceitual — deve ser compatibilizada com o projeto aprovado, medidas reais e exigências do CBMPE.

## Slide 2
1. Objetivo do plano
Transformar o risco em uma sequência simples: perceber → comunicar → abandonar → reunir → conferir.
• Orientar a evacuação organizada e segura dos pavimentos.
• Priorizar as quatro escadas de emergência e impedir o uso dos elevadores durante incêndio.
• Definir responsabilidades da brigada e comportamento esperado dos colaboradores.
• Proteger pessoas com necessidades de apoio sem criar improvisos durante a emergência.
• Manter as vias de acesso para bombeiros e evitar concentração de pessoas na via movimentada.
REGRA DE OURO
Em incêndio: alarme + escada protegida + saída para local seguro.
NÃO FAZER
Não usar elevador; não voltar para buscar objetos; não bloquear portas.
META
Evacuar sem correr, sem empurrar e sem retornar.

## Slide 3
2. Caracterização da edificação
Dados fornecidos para o plano didático
Térreo
Recepção, ouvidoria e consultório
1º pavimento
Garagem e posto bancário
2º pavimento
477 administrativos
3º pavimento
657 administrativos
4º pavimento
403 administrativos
4º pavimento
403 administrativos
5º pavimento
798 administrativos
5º pavimento
798 administrativos
6º pavimento
260 administrativos + grupo gerador
6º pavimento
260 administrativos + grupo gerador
População administrativa informada: 2.595 pessoas. Populações do térreo e 1º pavimento não foram informadas e precisam ser levantadas para o dimensionamento final.

## Slide 4
3. Sistemas de proteção existentes
Elementos informados pelo usuário
PROTEÇÃO
8 hidrantes por pavimento
PROTEÇÃO
Extintores classes A, B e C distribuídos
PROTEÇÃO
Sinalização de emergência
PROTEÇÃO
4 escadas de emergência
PROTEÇÃO
Portas corta-fogo P-90 com barras antipânico
PROTEÇÃO
6 elevadores — não são rota de fuga em incêndio
PROTEÇÃO
Grupo gerador no 6º pavimento
PROTEÇÃO
Edificação em esquina e via movimentada

## Slide 5
4. Conceito de rota de fuga
A rota deve levar a pessoa do ambiente ocupado até um local seguro, com continuidade e sinalização.
1 — ORIGEM
Sala / salão / copa
2 — CIRCULAÇÃO
Corredor sinalizado
3 — ESCADA
E1 a E4
4 — SAÍDA
Exterior seguro
Sempre que possível, a escolha da escada deve considerar a alternativa mais próxima e segura, evitando fumaça, calor, obstruções e aglomeração.
FUMAÇA
Se a rota estiver tomada por fumaça, não avance.
PORTA
Feche a porta atrás de você sem trancar.
ESCADA
Desça mantendo a direita e o fluxo.

## Slide 6
5. Organização das quatro escadas
Proposta operacional: quatro rotas independentes, sem concentrar toda a população em uma única escada.
E1
Escada protegida P-90 • acesso sinalizado • uso prioritário em evacuação
E2
Escada protegida P-90 • acesso sinalizado • uso prioritário em evacuação
E3
Escada protegida P-90 • acesso sinalizado • uso prioritário em evacuação
E4
Escada protegida P-90 • acesso sinalizado • uso prioritário em evacuação
A identificação E1–E4 é didática. No projeto definitivo, deve corresponder exatamente às plantas, sinalização e numeração oficial da edificação.

## Slide 7
6. Distribuição operacional por pavimento
Sem planta arquitetônica e larguras reais, não é possível declarar o dimensionamento final das saídas. A distribuição abaixo é uma regra de treinamento.
2º
477 pessoas
Rotas de treinamento: E1 + E2
Sempre usar a escada disponível mais segura; alternar se houver fumaça/obstrução.
3º
657 pessoas
Rotas de treinamento: E1 + E2
Sempre usar a escada disponível mais segura; alternar se houver fumaça/obstrução.
4º
403 pessoas
Rotas de treinamento: E3 + E4
Sempre usar a escada disponível mais segura; alternar se houver fumaça/obstrução.
5º
798 pessoas
Rotas de treinamento: E3 + E4
Sempre usar a escada disponível mais segura; alternar se houver fumaça/obstrução.
6º
260 pessoas
Rotas de treinamento: E1 + E2 + E3 + E4
Sempre usar a escada disponível mais segura; alternar se houver fumaça/obstrução.
Importante: a definição final de qual escada recebe qual fluxo deve ser feita sobre a planta, considerando distância de percurso, largura útil, capacidade, descarga e independência das saídas.

## Slide 8
7. Fluxo de evacuação — visão vertical
6º
260
5º
798
4º
403
3º
657
2º
477
1º
Garagem
Térreo
Recepção
E1
E2
E3
E4
Cada pavimento inicia a evacuação ao receber o alarme.
FASE 1
Abandonar salas e dirigir-se à escada indicada.
FASE 2
Descer sem ultrapassagens, correria ou retorno.
FASE 3
Sair para área externa e seguir ao ponto de encontro.

## Slide 9
8. Pavimento com maior população — 5º andar
798 colaboradores: prioridade máxima no treinamento de fluxo e controle de gargalos.
PRIMEIRA AÇÃO
Abandonar postos ao sinal de alarme e seguir para as duas rotas indicadas na planta.
CONTROLE
Brigadistas nos cruzamentos orientam a distribuição entre E1/E2 ou alternativas.
SEM ELEVADOR
Os 6 elevadores não integram a rota de fuga durante incêndio.
Meta didática: o colaborador não precisa “decidir sozinho” em meio à fumaça. Ele segue a sinalização e a orientação da brigada.
Treinar também o cenário “E1 indisponível”: todos devem conhecer uma alternativa.

## Slide 10
9. Térreo e 1º pavimento
Ambientes com funções distintas exigem procedimentos específicos
TÉRREO
Recepção • Ouvidoria • Consultório Recepção/brigada orienta visitantes e pessoas que não conhecem o prédio. Consultório: atenção a pessoas com mobilidade reduzida.
1º PAVIMENTO
Garagem • Posto bancário Controlar saída de veículos. Em emergência, pedestres têm prioridade; não permitir que veículos bloqueiem acessos de bombeiros.
Na esquina e em via movimentada, a área externa deve ser definida para não lançar a população diretamente no fluxo de veículos.

## Slide 11
10. Pessoas com necessidades de apoio
Evacuação inclusiva: apoiar sem arrastar, carregar ou separar a pessoa do seu grupo sem necessidade.
Pessoas idosas
Ritmo constante • corrimão • evitar pressa
Mobilidade reduzida
Apoio individual • rota acessível/área de refúgio conforme projeto
Pessoas com deficiência visual
Orientação verbal clara • oferecer braço/cotovelo • descrever obstáculos
Pessoas com deficiência auditiva
Contato visual • gestos • comunicação escrita quando necessário
Pessoas com dificuldade de locomoção temporária
Designar acompanhante previamente
Jovens / novos colaboradores
Reforçar que conhecer a rota é responsabilidade de todos
Nunca bloquear a escada para “esperar” alguém. A brigada deve organizar apoio e comunicação conforme o plano específico da edificação.

## Slide 12
11. Portas corta-fogo P-90
A porta é parte da proteção da escada — deve permanecer fechada e operacional.
ANTES
Verificar fechamento, dobradiças, barra antipânico e ausência de calços.
DURANTE
Abrir pela barra, passar sem empurrões e permitir o fechamento.
NUNCA
Calçar, amarrar, travar ou manter a porta permanentemente aberta.
A escada protegida só funciona como barreira contra fumaça e fogo se a porta e os demais elementos estiverem íntegros e em condições de uso.
Em inspeções, registrar portas com defeito e retirar a condição insegura imediatamente.

## Slide 13
12. Elevadores e grupo gerador
Dois pontos críticos de decisão
ELEVADORES
• Não utilizar em incêndio. • Podem parar, abrir em pavimento com fumaça ou perder alimentação. • A evacuação vertical deve ocorrer pelas escadas de emergência.
GRUPO GERADOR — 6º PAV.
• Tratar como área técnica crítica. • Manter acesso e sinalização desobstruídos. • O gerador não deve ser confundido com rota de fuga. • Procedimentos de emergência devem considerar falha de energia.
Mensagem ao colaborador: “Elevador é transporte. Escada é fuga.”

## Slide 14
13. Sinalização e iluminação de emergência
A pessoa deve conseguir identificar a rota mesmo sob estresse, baixa visibilidade ou falta de energia.
SAÍDA
Indicar direção e continuidade da rota.
ESCADA
Identificar acesso à escada e alternativa.
EQUIPAMENTOS
Hidrantes e extintores claramente identificados.
ILUMINAÇÃO
Garantir orientação quando a iluminação normal falhar.
O plano de sinalização deve ser compatibilizado com a norma vigente e com o projeto aprovado da edificação.

## Slide 15
14. Ponto de encontro externo
Definição operacional para treinamento — não substitui a implantação em planta.
—
—
—
—
—
—
—
—
EDIFÍCIO
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO
Fora do fluxo de veículos + acesso livre para bombeiros
Regra: ninguém permanece na calçada de acesso das viaturas nem retorna ao prédio.

## Slide 16
15. Papel da brigada
A brigada organiza; o colaborador executa o fluxo.
Alarme / comunicação
Receber informação, acionar procedimento e comunicar a emergência.
Abandono
Orientar o fluxo para escadas, impedir retorno e manter portas funcionais.
Busca
Verificar áreas designadas sem se expor à fumaça/calor e sem ultrapassar limites seguros.
Primeiros cuidados
Apoiar pessoas, acionar atendimento e comunicar necessidades no ponto de encontro.
Combate inicial
Somente por brigadistas treinados, quando houver condições seguras e equipamentos adequados.
Conferência
Registrar setores/pavimentos evacuados e pessoas faltantes.

## Slide 17
16. O que fazer quando o alarme tocar?
Roteiro de 60 segundos para o colaborador
1
Pare o trabalho
2
Mantenha a calma
3
Avise quem estiver próximo
4
Siga a sinalização/brigada
5
Entre na escada — não no elevador
6
Desça e vá ao ponto de encontro
Se houver fumaça intensa: mantenha-se baixo, procure uma rota alternativa segura e siga as instruções da brigada.

## Slide 18
17. O que NÃO fazer
Comportamentos que aumentam o risco
✕
Usar elevadores
✕
Voltar para buscar celular, bolsa ou documentos
✕
Correr ou empurrar
✕
Bloquear a porta corta-fogo
✕
Parar nos patamares para esperar amigos
✕
Retornar ao prédio sem autorização
✕
Ficar na frente do acesso das viaturas
✕
Tentar combater um incêndio sem treinamento/condições seguras

## Slide 19
18. Exercício prático de evacuação
Treinar antes da emergência é parte do plano.
CENÁRIO
Alarme no 5º pavimento + fumaça simulada próxima a uma rota.
DESAFIO
E1 indisponível. Brigada deve redirecionar para alternativa sem contrafluxo.
OBJETIVO
Evacuar de forma organizada, apoiar pessoas vulneráveis e chegar ao ponto de encontro.
AVALIAR
Tempo fluxo falhas pessoas não localizadas
Indicadores: tempo de início, tempo de saída, congestionamentos, portas, comunicação, comportamento e conferência.
Repetir o exercício em horários diferentes e com cenários distintos, sempre com segurança e autorização.

## Slide 20
19. Checklist de preparação
Antes do treinamento e antes da operação
□
Plantas atualizadas com as 4 escadas e rotas reais
□
População real do térreo e 1º pavimento levantada
□
Larguras úteis e capacidades das saídas conferidas
□
Rotas acessíveis e estratégia de apoio definidas
□
Ponto de encontro implantado fora do fluxo de viaturas
□
Sinalização e iluminação de emergência verificadas
□
Portas P-90 e barras antipânico testadas
□
Brigadistas por pavimento identificados
□
Procedimento para visitantes, posto bancário e garagem definido
□
Plano compatibilizado com projeto aprovado e exigências do CBMPE

## Slide 21
20. Mensagem final
“Em uma emergência, não improvisamos a fuga. Nós seguimos o plano.”
Conheça sua rota • Conheça a escada • Ajude sem colocar-se em risco • Chegue ao ponto de encontro
Base normativa de referência: COSCIP/CBMPE e normas ABNT aplicáveis. Validar sempre a edição vigente e o projeto aprovado.